## Slide 1: Kestävä ja pakkasenkestävä boksi
Tekninen rakenne ja materiaalivalinnat

## Slide 2: Boksin rakenne - Yleiskatsaus
- Iskunkestävä ja kylmyyttä kestävä rakenne
- Erinomainen lämmöneristys
- Vesitiivis ja lämpönäkymätön
- Sopii vaativiin kenttäolosuhteisiin
- Helppo rakentaa ja ylläpitää

## Slide 3: Boksin rakennekerrokset
Ulkokuori: HDPE
Heijastava kalvo
Solukumieriste (Armaflex)
Sisäkuori: HDPE/ABS

## Slide 4: Ulkokuori (HDPE)
- High-Density Polyethylene (4-6 mm)
- Kestävä, iskuluja, pakkasenkestävä (-60°C asti)
- UV-stabiloitu, ei tarvitse maalata
- Kevyt ja helposti muotoiltavissa
Halvempi ja kestävämpi kuin alumiini

## Slide 5: Solukumieriste
- Materiaali: Armaflex/Kaiflex (6-10 mm)
- Erinomainen lämpöeristys
- Ei ime vettä, kestää kosteuden
- Helppo työstää ja muotoilla

## Slide 6: Kiinnitykset ja tiivistykset
- Jalustojen kiinnitys: Metallivahvistettu HDPE
- Ruostumattomat pultit leveillä prikoilla
- Tiivisteet: EPDM tai silikonitiivisteet
- Liitokset: Mekaaniset tai Sikaflex 221 liimaus

## Slide 7: Ilmanpoisto ja elektroniikka
- UA-haihdutin (ultraäänipiezo)
- Radiaalipuhallin, IP-suojattu (Noctua/Sunon)
- Anturit: Lämpötila- ja kosteus (BME280/DHT22)
- Termostaatti- tai mikrokontrolleriohjaus

## Slide 8: Yhteenveto ja edut
- Huomaamaton lämpökameralle
- Suojaa elektroniikkaa kosteudelta ja pakkaselta
- Erittäin kestävä ja pitkäikäinen rakenne
- Edullinen toteuttaa, vähäinen ylläpito